## Slide 1
OBRANA ZAVRŠNOG RADA
Eksperimentalna analiza
energetskog profila rada
uređaja ograničenih resursa
u sustavu Interneta stvari
Nino Ljubas
Zagreb, lipanj 2026. · mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

## Slide 2
Završni rad · Nino Ljubas
2
Motivacija i pregled rada
Uređaji ograničenih resursa u sustavima Interneta stvari često rade u cikličkom režimu, a sve više obrade se seli na rub mreže.
periodično buđenje i mjerenje senzora
lokalna obrada podataka na ESP32‑S3
zaključivanje modela umjetne inteligencije
slanje rezultata prema nadređenom sustavu
.

## Slide 3
Završni rad · Nino Ljubas
3
Arhitektura sustava
DHT11 mjeri temperaturu
ESP32‑S3 upravlja ciklusom i izvodi model
PPK2 mjeri potrošnju tijekom faza rada
podatci se šalju preko Wi‑Fi nadređenom sustavu
3
komunikacijska protokola
2
TinyML modela

## Slide 4
Završni rad · Nino Ljubas
4
Izvođenje mjerenja
ESP32‑S3 se napaja preko PPK2 u Source Meter načinu rada
napon postavljen na 3,3 V
D0 povezan na GPIO5 za označavanje faza u Power Profiler
DHT11 podatkovna linija spojena na GPIO4
Cilj izmjeriti ukupnu potrošnju po fazama ciklusa.

## Slide 5
Završni rad · Nino Ljubas
5
Radni ciklus sustava
1
Mirovanje
Wi‑Fi power save
2
Mjerenje
DHT11 očitanje temperature
3
Zaključivanje
CNN ili RNN
4
Slanje
UDP / TCP / MQTT
Implementacija je napravljena u ESP‑IDF okruženju. Program prolazi isti ciklus za svaku varijantu, a mijenjaju se model i komunikacijski protokol.
esp_wifi_set_ps()
dht11_read()
interp.Invoke()
sendto() / send() / mqtt_publish()

## Slide 6
Završni rad · Nino Ljubas
6
Zaključivanje modela umjetne inteligencije (CNN i RNN)
Oba modela su pretvorena u TensorFlow Lite Micro oblik i ugrađena u firmware
CNN
brže zaključivanje
konvolucija obrađuje 24 uzorka u jednom prolasku
manje operacija u MicroMutableOpResolveru
cijela faza oko 4 ms
0,86 mJ
zaključivanje CNN (UDP/MQTT)
RNN
bolji za sekvence, ali sporiji
obrada ovisi o prethodnom vremenskom koraku
više operacija i dulje izvođenje
cijela faza oko 9 ms
1,94 mJ
zaključivanje RNN (UDP/MQTT)

## Slide 7
Završni rad · Nino Ljubas
7
Mjerenje potrošnje energije
Power Profiler
IZRAČUN
E = U · I · t
U = 3,3 V
I – prosječna struja u fazi
t – trajanje faze
rezultat izražen u mJ
Mjerenje je ponovljeno po fazama: mirovanje, DHT11, zaključivanje modela i slanje podataka.

## Slide 8
Završni rad · Nino Ljubas
8
Utjecaj komunikacijskog protokola
Potrošnja energije kod slanja podataka
0,79
UDP
0,71
MQTT
12,48
TCP
TCP znatno povećava potrošnju aktivnog dijela ciklusa.
UDP i MQTT imaju kratko slanje ~ 2,3–2,4 ms
TCP traje duže zbog uspostave veze i pouzdanosti
MQTT je u ovom mjerenju imao najmanju energiju slanja: 0,71 mJ

## Slide 9
Završni rad · Nino Ljubas
9
Rezultat: aktivni dio radnog ciklusa
Energija aktivnih faza ciklusa (mJ)
CNN + UDP
6,01
CNN + MQTT
5,93
CNN + TCP
19,02
RNN + UDP
7,09
RNN + MQTT
7,01
RNN + TCP
19,99
Mjerenje DHT11
Zaključivanje
Slanje
mirovanje je najveći dio ukupne energije zbog trajanja
u aktivnim fazama TCP najveći potrošač
RNN troši više od CNN zbog duljeg zaključivanja
UDP i MQTT su energetski vrlo blizu
Najveća razlika nije u prosječnoj struji, nego u trajanju faza.

## Slide 10
Zaključak
Lokalno zaključivanje modela umjetne inteligencije donosi benefite (potrošnja, sigurnost…)
RNN ima veću potrošnju od CNN zbog duljeg izvođenja
TCP značajno povećava potrošnju energije u odnosu na UDP i MQTT
Optimizacija faze mirovanja i komunikacije najvažnija je za ukupnu potrošnju sustava
Hvala na pažnji!
Završni rad · Nino Ljubas
10